ПУ "Вељко Влаховић"

Народног фронта 84

21235 Темерин

Тел: 021/843-325

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку број 2/2019

РЕКОНСТРУКЦИЈА ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ

У ОБЈЕКТУ «БАМБИ» У БАЧКОМ ЈАРКУ

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Tемерин, фебруар 2019. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 227-2 од 13.02.2019. године и Решења о  образовању Комисије за јавну набавку мале вредности број 227-3 од 13.02.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности –реконструкција гасне котларнице

у објекту «Бамби» у Бачком Јарку

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле, рок извођења, место извођења |
| III | Техничка документација и планови |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| V | Критеријум за доделу уговора |
| VI | ОБРАСЦИ који чине саставни део понуде: |
| 1 | Образац понуде |
| 2 | Структура цене са упутством како да се попуни |
| 3 | Трошкови припреме понуде |
| 4 | Изјава о независној понуди |
| 5 | Изјава о испуњавању услова из чл. 75, ст. 1 тачка 1-4 Закона |
| 6 | Изјава о поштовању обавеза из чл. 75, ст.2 Закона |
| 7 | Потврда |
| 8 | Изјава понуђача да је обишао предметну локацију |
| 9 | Изјава понуђача о одговорном извођачу, који ће решењем бити именован за извођење радова |
| 10 | Менично писмо за озбиљност понуде |
| 11 | Менично писмо за добро извршење посла |
| 12 | Менично писмо на име средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса |
| VII | Модел уговора |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду |

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу:

| Назив наручиоца: | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА «Вељко Влаховић» |
| --- | --- |
| Седиште наручиоца: | Народног фронта 84 , Темерин |
| Матични број наручиоца: | 08071861 |
| ПИБ наручиоца: | 101454539 |
| Врста наручиоца: | установа |
| Е-маил адреса: | puvvlahovic@parabolanet.com |
| Интернет адреса: | www.vrtictemerin.rs |
| Особа за контакт: | Славица Поробић, 021/843-325 |

(2) Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о облигационим односима, Закон о планирању и изградњи и Посебним узансама о грађењу.

- Предмет јавне набавке: Предмет набавке су радови.  Ознака из општег речника набавке: 44620000 - радијатори и котлови за централно грејање и делови.

- Процењена вредност јавне набавке: 2.291.666,00 динара без ПДВ-а.

- Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- Напомена да ли је у питању резервисана јавна набавка: Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

- Електронска лицитација: Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

- Контакт: Особа за контакт је Славица Поробић, тел. 021/843-325, e-mail адреса: puvvlahovic@parabolanet.com

- Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети на:

  Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs )

На интернет страници наручиоца (www.vrtictemerin.com)

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Врста, опис и количина радова дати су у предмеру радова која је саставни део конкурсне документације. При извођењу радова, извођач је дужан да се придржава важећих техничких прописа и стандарда као и техничке документације и пројеката. Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор, који ће вршити надзор и контролу над извођењем радова. Извођач је дужан да при извођењу радова користи материјале доброг квалитета у складу са важећим стандардима.  Радови  на Реконструкцији гасне котларнице у објекту „Бамби“ у Бачком Јарку  ће се изводити у складу са уговором о извођењу радова.

Наручилац је дужан да извођача уведе у посао у року од 10 дана почев од дана закључења уговора.

Рок извођења: максимално 45 календарских дана почев од дана увођења извођача у посао.

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Овим радовима обухваћене су електроенергетске инсталације реконструкције гасне котларнице у оквиру целокупне реконструкције и доградње постојећег објекта дечијег вртића у Бачком Јарку, ул. Младена Стојановића бб, на катастарској парцели бр. 33 К.О. Бачки Јарак.

Дечији вртић је намењен боравку деце од 1-7 година. Садржи потребне просторије за васпитно образовни рад, јаслице, санитарне блокове, кухињу, инсталатерски блок, канцеларије као и неопходне просторе за њихову повезаност – хол, степениште и ходнике.

Применом стандарда SRPS IEC 60364-5-51 обухваћени су избор опреме и њено постављање. Њиме се обезбеђују заједничка правила за усаглашеност са мерама заштите ради остваривања безбедности, захтеви за правилно функционисање према предвиђеној употреби инсталација и захтеви који одговарају предвиђеним спољашњим утицајима.

Избор опреме према спољашњим утицајима је неопходан не само ради правилног функционисања, него и зато да се обезбеди поузданост мера заштите ради остваривања безбедности у складу са правилима IEC 60364 у начелу. Мере заштите које су постигнуте конструкцијом опреме валидне су само у датим условима спољашњих утицаја, уколико су одговарајућа испитивања спецификације опреме урађена под тим условима спољашњих утицаја.

Карактеристике које се захтевају за опрему у функцији класе спољашњих утицаја дате су у селедећој табели:

| КОД | ОПИС | СПОЉАШЊИ УТИЦАЈ | ЗАХТЕВАНЕ К-КЕ ЗА ИЗБОР И ПОСТАВЉАЊЕ ОПРЕМЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Утицај околине |
| AA5 | граница опсега темп.околине | +5 - +40° C | Нормалне |
| AC1 | Надморска висина | ≤ 2000 m | Нормалне |
| AD1 | Присуство воде | Занемарљиво | Вероватноћа присуства воде је занемарљиво |
| AE1 | Присуство страних чврстих тела или честица | Занемарљиво | Количина или присуство прашине или страних тела није значајна |
| AF1 | Присуство корозивних сустанци или загађивача | Занемарљиво | Количина или природа корозивних супстанци или загађивача није значајна IEC 60721-3-3, IEC 60721-3-4 |
| AG1 | Механички удар | Ниског интензитета | Нормална опрема |
| AH1 | Вибрације | Ниског интензитета | Утицај вибрација је занемарљив |
| AK1 | Присуство флоре и/или развој плесни | Занемарљиво | Нормалне |
| AL1 | Присуство фауне | Занемарљиво | Нормалне |
| AN1 | Сунчево зрачење | Ниско | Нормалне |
| AQ1 | Атмосферско пражњење | Занемарљиво | <25 дана годишње, Нормално |
| AR1 | Кретање ваздуха | Нормално | брзина<1m/s, нормално |
| Коришћење |
| BA1 | Необавештени | Неупућена лица |  |
| BC2 | Додир особа са потенцијалом земље | Слаб додир |  |
| BD1 | могућност евакуације у слчају хитности | Мала густина насељености, добри услови евакуације |  |
| BE1 | Природа обрађених или ускладиштених материјала | Без значајних ризика | Нормално |
| Конструкција објекта |
| CA1 | Материјали конструкције | Незапаљиви | Нормалне |
| CB1 | Пројекат зграде | Занемарљиви ризици | Нормалне |

Израз ~нормалан~ који се појављује и трећој колони табеле значи да опрема мора да задовољи захтеве одговарајућих стандарда према којима је направљена.

Предвиђа се редовно периодично одржавање свих инсталација. Одржавање опреме и инсталација спроводи квалификована стручна служба која је у сталном радном односу код инвеститора.

Напајање електричном енергијом

Сви напојни новоуграђени каблови на објекту су безхалогени типа N2XH.

У питању су безхалогени каблови, тј.каблови који имају побољшане особине у случају пожара. Траса напојног кабла који се полаже од GRO do RO-kot објекта поставља се у зид испод малтера

На местима проласка електричних проводника кроз противпожарне препреке (противпожарни зид) исти су затворени масом отпорном на пожар, а проводници са једне и друге стране у дужини од један метар заштићени ватроотпорним премазом.

Систем заштите  од превисоког напона додира ће бити у складу са Електроенергетском сагласношћу Електродистрибуције "Нови Сад", односно искључење напајања помоћу осигурача система TN-C-S.

Мерење утрошка електричне енергије ће се вршити у постојећем +ОММ и неће бити предмет обраде ове пројектно техничке документације.

У објекту је предвиђено изједначавање потенцијала свих потрошача у котларници на еквипотенцијални прстен формиран од FeZN траке 25x4mm целим обимом котларнице. Потрошаћи ће бити спојени са прстеном P/F проводником минималног пресека 6mm2.

Комплетна инсталација мора бити изведена у складу са Електроенергетском сагласношћу изданом од Електродистрибуције "Нови Сад" и важећим Техничким прописима.

Разводни ормари

Котларница ће имати свој разводни ормар који се налази на погодном месту, а у свем према приложеним шемама. Разводне ормане израдити од два пута декапираног лима који се боји прво минијумом, а затим у два слоја одговарајућом бојом лака, а према захтеву надзорног органа. Ормани се уграђују  у зид и на зид. Ормани су израђени са вратима у једном или више делова, а с обзиром на њихову величину или намену. Сва врата су са истом цилиндричном бравом и одговарајућим кључом како би се могла забравити. У ормане су уграђене одговарајући елементи према приложеним шемама развода. Сви елементи прегледно су означени натписним плочама. Ормани су опремљени са једнополном шемом која је причвршћена са унутрашње стране. На видном месту са спољашње стране означен је систем заштите: TN-(C-S).

Ожичење у разводним орманима за једнофазне и трофазне утичнице, и за све потрошаче који се штите осигурашима од 16 А врши се са кабловима пресека 2,5mm2.

Код израде ормана водити рачуна о квалитету уграђене опреме и карактеристикама осигурача.

Инсталације електричног осветљења

Предмет овог пројекта су следеће инсталације:

-	Адаптација - замена постојећих светиљки са модерним, технолшки напредним, енергетски ефикасним светиљкама

Пројектом су обухваћене инсталације општег и паничног осветљења.

Панично осветљење предвиђено је са светиљкама AESTETICA LED, BEGHELLI, 8SE3-40, 16 LEDs eq. 8W, 230V, SE 3h, IP40. са уграђеним акумулатором 8w/3h a напајање je из RO - Kot.

Паничну расвету урадити са светиљкама са акумулатором и исте поставити за обележавање смерова излаза. Светиљке су са натписом ИЗЛАЗ. Светиљке паничне расвете се активирају нестанком мрежног напона. У њима је уграђен акумулатор који се стално пуни при нормалном раду и само у случајевима нестанка напона мреже укључује се и празни за то време.

За осветљење просторије котларнице одабране су лед светијке, правоугаоне снаге 36W, типа UT-1248 LED,  6500 K, 2880 lm, IP65, водоотпорне V-TAC или сличне.

Инсталације електричних прикључница

Инсталациони прекидачи и прикључнице постављени су на зид на одговарајућа места. Прекидач за светло је такође предвиђен као неизменични са могћношћу паљења са два места и постављен је испред улазних врата на висини од око 1.7m од пода. Инсталациона прикључница 24V служиће за резервно напајање пумпе из акумулаторске батерије.

Инсталација се изводи безхалогеним каблом типа N2XH 3,4 и 5x2,5 mm који је се полаже у зид испод малтера.

Распоред потрошача и прикључница дат је у графичкој документацији.

Громобранска инсталација

Громобранска инсталација овог објекта је изведена у склопу громобранске инсталације целог комплекса предшколске установе у  чијем саставу се и налази просторија котларнице.

Комплетна инсталација мора бити изведена у складу са важећим Техничким прописима.

Предложено техничко решење

Као енергент за грејање објакта након реконструкције и доградње задржан је природни гас.

За потребе грејања објекта након реконструкције и доградње предвиђена су два кондезациона гасна фасадна котла, произвођача „Remeha“  високог степена ефикасности, сса 98%:

- тип Quinta Pro 65, капацитета у распону од 12,0-61,0 kW при температурном режиму 80/60˚С и

- тип Quinta Pro 90, капацитета у распону од 14,1-84,2 kW при температурном режиму 80/60˚С

Котлови су смештени у постојећем објекту котларнице који је задржан. Котлови се повезују у каскаду и делују као једна целина. За безбедан и функционалан рад инсталације поред котлова испоручује се и остала сигурносна, заптивна и мерна арматура и опрема. Котлови су опремљени посебним модулом за каскадно укључивање и искључивање, као имодулом за вођење рада котла на основу задате унутрашње температуре и сензора спољне температуре.

За циркулацију топле воде у објекту, после хидрауличне скретнице предвиђена је циркулациона пумпа са фреквентним бројем обртаја, произвођача „Grundfos“ тип Magna 50-120 F. За прихватање ширења воде услед температурних дилатација предвиђене су две затворене експанзионе посуде, произвођача „Елби“, корисне запремине по 35 литара. За спречавање превисоког притиска у инсталацији после сваког котла предвиђени су сигурносни вентили, DN25, притиска отварања 2,5 бар-а.

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Заинтересованим понуђачима даје се могућност упознавања са описом радова увидом у одобрену пројектно-техничку документацију, и то:

- Пројекат архитектуре Е103-2017

- Пројекат машинских инсталација Е005-1-2018

- Пројекат електроенергетских инсталација

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1).Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2).Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3).Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4).Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

1).Финансијски капацитет:

1.1. Да понуђач у пословној 2016. и 2017. години није исказао нето губитак у пословању;

1.2. Да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.

2). Кадровски капацитет:

Неопходан кадровски капацитет:

Да понуђач има запослене, односно радно ангажоване минимум:

- 1 одговорног извођача радова машинске струке са важећом лиценцом 430;

- 1 одговорног извођача радова са лиценцом 450;

- 1 кв вариоца;

- 1 кв електричара

3.) Пословни капацитет - Референце понуђача (кумулативно испуњени услови):

- Да је понуђач за период претходних 5 година (2014, 2015, 2016, 2017 и 2018), а који претходи дану објављивања јавног позива на основу закључених уговора испоручио и уградио минимум један кондезациони гасни котао за објекат бруто површине минимум 700 м2.

4.) Други услови:

Обилазак локације - понуђач је у обавези да обиђе предметну локацију како би прикупио све информације које су му неопходне за припремање понуде.

1.3.ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА ИЛИ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

2.1. ДОКАЗИ ЗА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона -Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Понуђач може испуњеност услова из члана 75.ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, у складу са чл. 77. став 4. Закона, да доказује и достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VI), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу VI), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. закона - Доказ: Потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VI). Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

2.2. ДОКАЗИ ЗА ДОДАТНЕ УСЛОВЕ

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1.Финансијски капацитет - Докази:

1.1. Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН издате од стране Агенције за привредне регистре - Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2016. и 2017. годину, као и податке о данима неликвидности.

Уколико достављени Извештај БОН-ЈН, не садржи податке о данима неликвидности за задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.

1.2. Привредни  субјект  који,  у  складу  са  Законом  о  рачуноводству,  води  пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља:

-  биланс  успеха,  порески  биланс  и  пореску  пријаву  за  утврђивање   пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од  стране  надлежног  пореског  органа  на  чијој  територији  је  регистровао обављање делатности за 2016. и  2017. годину и

-  потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном  – текућем рачуну за  2016. и 2017. годину.

1.3. Привредни  субјект  који  није  у  обавези  да  утврђује  финансијски  резултат    пословања (паушалац), доставља потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном –текућем рачуну за 2016. и 2017. године.

2.Кадровски капацитет – Докази:

Кадровски капацитет понуђач доказује достављањем следеће документације:

- Фотокопија уговора о радном односу, односно другог уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду;

- За лиценцирана лица: фотокопија личне лиценце за одговорне извођаче радова. Фотокопија лиценце мора бити оверена оригинал печатом од стране власника исте и потписана.

- За КВ вариоца сертификат о стручној оспособљености заваривача (потврда од стране послодавца/координатора заваривања на сваких 6 месеци, која је саставни део сертификата мора бити оверена)

3. Пословни капацитет - Референце понуђача – Докази:

Оригиналне потврде наручиоца и у неовереној фотокопији уговор/и или окончане ситуације којима се потврђује успешна испорука и уградња минимум једног кондезационог гасног котла за објекат бруто површине минимум 700 м2, а који је уграђен у протеклих 5 година од објављивања позива.

4. Доказ за други услов: Обилазак локације је попуњен, оверен и потписан Образац бр. 8 – Изјава понуђача да је обишао преметну локацију. (Напомена – понуђач може обићи локацију самостално или уз присуство представника наручиоца. Уколико жели присуство преставника наручиоца неопходно је да поднесе захтев на адресу електронске поште puvvlahovic@parabolanet.com).

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре, који је доступан на интернет страници, приликом подношења понуде, не морају да доставе доказ о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. (односи се на испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона) .

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V    КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ.

2.  ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Елементе критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом:

- У ситуацији када постоје две или више понуда са истом укупном понуђеном ценом додела уговора ће се извршити на основу елемента критеријума рока извођења радова и то на тај начин што ће предност имати понуђач који понуди краћи рок извођења радова.

- У случају да две или више понуда имају исту укупну цену и исти рок извођења радова начин на који ће наручилац рангирати понуде је путем жреба, извлачењем имена понуђача и то у присуству понуђача који су поднели понуде са истом укупном понуђеном ценом и истим роком извођења радова.

Поступак избора најповољније понуде путем жреба ће се обавити на следећи начин:

- Наручилац ће упутити позив понуђачима чије понуде имају исту укупну понуђену цену, исти рок извођења радова и исти рок важења понуде да присуствују поступку жребања;

- Поступак жребања водиће један од чланова комисије и биће обављен у просторијама Наручиоца, Комисија ће водити записник о поступку жребања;

- Комисија ће припремити посуду и папириће са називима понуђача чије понуде имају исту укупну понуђену цену, исти рок извршења услуге и исти рок важења понуде.

Жребање ће бити обављено тако што ће један од чланова комисије извршити извлачење једног папирића из посуде и прочитати назив понуђача којем ће Наручилац доделити уговор.

VI ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ 1

ПОНУДА

Понуда бр.________ од _____ 2019. године за јавну набавку добара – Реконструкцији гасне котларнице у објекту „Бамби“ у Бачком Јарку, ЈНМВ 02/2019.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

# Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

# Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Максимално 45 дана од дана пријема авансног предрачуна, оверених привремених и окончане ситуације |
| Рок за почетак извођења радова | Рок почетка извођења радова је 10 дана од дана увођења изабраног извођача у посао. |
| Рок за извођење радова (не може бити дужи од 45 календарских дана) | Рок извођења радова је ______ календарских дана од дана увођења изабраног понуђача у посао. |
| Рок важења понуде (не може бити краћи од 40 дана) | _____ дана од дана отварања понуда |
| Гарантни период за радове не краћи од 2 године од дана примопредаје радова Гарантни рок за уграђену опрему важи гаранција произвођача | ________________________________ |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ОБРАЗАЦ 2

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ У ОБЈЕКТУ „БАМБИ“ У БАЧКОМ ЈАРКУ

УЛ. МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА ББ

| Предмер за израду електро инсталације за котларницу |
| --- |
| Р.б. | Опис | Јединица мере | Количина | Цена/јед без пдв(РСД) | укупно |
| 1 | Демонтажа електричних инсталација које неће бити у функцији. | час | 5 |  |  |
| 2. | Набавка, испорука и полагање напојног кабела N2XH 5x6mm2 који се полаже од нове GRO do RO-Kot. Прорачун по дужном метру. | m | 20 |  |  |
| 3. | Набавка, испорука и постављање кабела на зид испод малтера N2XH-J 3x1.5 mm2 ради израде инсталације за унутрашњу расвету објекта. Обрачун по дужном метру. | m | 15 |  |  |
| 4. | Набавка,испорука и постављање кабела на зид испод малтера N2XH-J 3x2.5 mm2 ради израде инсталације за монофазне потрошаче. Обрачун по дужном метру. | m | 30 |  |  |
| 5. | Набавка, испорука и постављање кабела на зид испод малтера N2XH-J 5x2.5 mm2 ради израде инсталације за трофазне потрошаче. Обрачун по дужном метру. | m | 10 |  |  |
| 6. | Набавка, испорука и постављање кабела на зид испод малтера или по унапред остављеним обујмицама N2XH-J 4x2.5 mm2 ради израде инсталације за циркулационе пумпе у котларници. Обрачун по дужном метру. | m | 15 |  |  |
| 7. | Наизменични прекидач, IP20 | kom | 2 |  |  |
| 8. | Монофазна надградна, 230V, 16A, IP44, OG изведба | kom | 1 |  |  |
| 9. | Монофазна надградна - друге боје, 230V, 16A, IP44, OG изведба | kom | 1 |  |  |
| 10. | Трофазна надградна, 400V, 16A, IP44, OG изведба | kom | 1 |  |  |
| 11. | Испорука и уградња траке FeZn 25x4mm на одстојницама на 20cm од завршног слоја пода | m | 30 |  |  |
| 12. | Испорука и уградња на потребним местима укрсних комада за спајање трака према SRPS N.B4.936 | kom | 10 |  |  |
| 13. | Испорука и уградња на потребним местима укрсних комада за спајање трака према, PVC везице и др. | пауш | 1 |  |  |
|  | Набавка, испорука и уградња следеће доле наведених елемената ради израде разводног ормара унутар објекта RO K обрачун по комаду уграђене опреме у орманима: (Орман се израђује од два пута декапираног лима 2mm, у заптивеној изведби обојен основном и завршном бојом.) |  |
| 14. | Ручни јављач пожара у функцији главног искључивача | kom | 1 |  |  |
| 15. | Компактни прекидач, Un=400/231V, 50Hz, In=25A, | kom | 1 |  |  |
| 16. | Гребенаста склопка 1-0-2 за пумпе Un=430/231V, 50Hz, In=10A, 1p | kom | 1 |  |  |
| 17. | 1-полни аутоматски осигурач B6 | kom | 3 |  |  |
| 18. | 1- полни аутоматски осигурач B10 | kom | 1 |  |  |
| 19. | 1- полни аутоматски осигурач B16 | kom | 13 |  |  |
| 20. | Контактор 240V, 50 Hz, 16A, 5kW, 240V AC, 3xNO+1xNO, Iks=6kA | kom | 1 |  |  |
| 21. | Трафо 230/24V | kom | 1 |  |  |
| 22. | Бакарне сабирнице за Pe и N шину |  |  |  |  |
| 23. | Остали монтажни материјал потребан за квалитетну израду електро инсталације као што су типле,шрафови,PVC везице, и др. | пауш |  |  |  |
| 24. | Лед светиљке, правоугаоне снаге 36W, типа UT-1248 LED, 6500 K, 2880 lm, IP65, водоотпорне V-TAC или сличне. Обрачун по комаду | kom | 2 |  |  |
| 25. | Испорука и монтажа двоканалне микропроцесорске централе у металном кућишту за монтажу на зид за детекцију гаса са резервним напајањем (аутономија 16h) тип MX 2000 TEVEL Словенија са: 2 независна канала, 2 алармна нивоа за сваки канал, могућност индивидуалног програмирања за сваки канал звучном и светлосном сигнализацијом, пуњачко регуулационом јединицом са стабилизатором и AKU батеријом 12V, аутониомије 16h | kom | 1 |  |  |
| 26. | Испорука и монтажа детектора гаса CO (угљен моноксида) тип S-JP/K | kom | 2 |  |  |
| 27. | Испорука и монтажа сирене 100dB и светлосне бљескавице 12V једносмерног напона. Обрачун по комаду. | kom | 1 |  |  |
| 28. | Испорука и монтажа посебно обележеног аутоматског напојног осигурача 6А и напојног кабла за напајање централе. Обрачун по комаду | kom | 1 |  |  |
| 29. | Испитивање, баждарење, пуштање погон и издавање записника за технички преглед система и обука корисника | пауш | 1 |  |  |
| 30. | Функционална проба електро инсталације и опреме са пуштањем у рад. Све комплет | kom | 1 |  |  |
| 31. | Мерење вредности електро инсталације јаке струје (отпора петље,отпора изолације) са издавањем атеста од стране овлашћених лица. | пауш | 1 |  |  |
|  | Укупно за израду електро инсталације за котларницу (од 1-31): |  |

| Predmer za kondezacione kotlove i prateću opremu i armaturu |
| --- |
| R.b. | Opis | Jedinica mere | Količina | Cena/jed. bez PDV-a (RSD) | Ukupno |
| 1. | Nabavka i montaža kondezacionog gasnog kotla visoke efikasnosti proizvođača “Remeha”, sledećih karakteristika: model: Quinta Pro 65 nominalni topl. Kapacitet (80/60 °C): 12,0-61 kW opseg modulacije: (18-100%) radna ensorture: 20-90 °C radni pritisak: 0,8-4 bar-a ulazni pritisak gasa: 17-30 mbar sadržaj vode u izmenjivaču: 6,5 litara ensorture dimnih gasova: 30-68 °C prečnik dimovodne cevi: 100/150 mm kompaktne dimenzije: 500x500x750 mm stepen korisnosti: 98% masa praznog modula: 60 kg | kompl. | 1 |  |  |
| 2. | Nabavka i montaža kondezacionog gasnog kotla visoke efikasnosti proizvođača “Remeha”, sledećih karakteristika: model: Quinta Pro 90 nominalni topl. Kapacitet (80/60 °C): 14,1-84,2 kW opseg modulacije: (18-100%) radna ensorture: 20-90 °C radni pritisak: 0,8-4 bar-a ulazni pritisak gasa: 17-30 mbar sadržaj vode u izmenjivaču: 7,5 litara ensorture dimnih gasova: 30-67 °C prečnik dimovodne cevi: 100/150 mm stepen korisnosti: 98% kompaktne dimenzije: 500x500x750 mm masa praznog modula: 68 kg Napomena: Obim isporuke kotla obuhvata: nepovratna klapna za dimne gasove, automatska odzraka, digitalni ensortu pritiska vode u instalaciji, zaštita od nedostatka vode, sonda temperature dimnih gasova, zidni nosač, sifon za prikupljanje kondezata i priključak za povezivanje sa računarom (USB komunikacija) | kом. | 1 |  |  |
| 3. | Regulacija za kaskadno vođenje kotlova Celcia MC4. Isporučuje se sa senzorom spoljne temperature i senzorom temperature na polaznom vodu. Za kontrolu do 4 kondenzaciona kotla putem OpenTherm protokola. | kом. | 1 |  |  |
| 4. | Regulacija iSense – programabilni kontroler za modulacionu kontrolu rada kotla prema spoljnjoj ensorture ili ensorture u referentnoj prostoriji. | kом. | 1 |  |  |
| 5. | Cirkulaciona pumpa primarnog kruga za Quinta Pro 65, sledećih karakteristika: proizvođač: Grundfos model: UPS 25-70 priključak pumpe: R 6/4” protok: 2,60 m3/h napor: 14 kPa opseg temp. fluida: - 25 do + 110 °C max. ambijentalna temp: 80 °C max. radni pritisak: 10 bar visina ugradnje: 130 mm el. K-ke: 120 W/0,83 A/230 V/50 Hz | kом. | 1 |  |  |
| 6. | Cirkulaciona pumpa primarnog kruga za Quinta Pro 90, sledećih karakteristika: proizvođač: Grundfos model: UPS 25-80 priključak pumpe: R 6/4” protok: 3,65 m3/h napor: 14 kPa opseg temp. fluida: - 25 do + 110 °C max. ambijentalna temp: 80 °C max. radni pritisak: 10 bar visina ugradnje: 130 mm el. K-ke: 175 W/0,83 A/230 V/50 Hz | kом. | 1 |  |  |
| 7. | Razdelno-sabirni cevni set voda-gas DN65 za dva kotla: dimenzija za vodu: DN65 dimenzija za gas: DN50 | kом. | 1 |  |  |
| 8. | Hidraulička skretnica za kaskadno povezivanje DN65 do 350 kW. Skretnica je snabdevena priključcima DN65 za polaz i povrat ensor vode na primarnoj i sekundarnoj ensor, priključkom DN15 za temperaturnu sondu, priključkom DN20 za ispuštanje i priključkom DN20 za odzračivanje. | kом. | 1 |  |  |
| 9. | Kotlovski priključni set za kaskadu Quinta Pro (prednji). Set služi za povezivanje kotla sa razdelno-sabirnim cevnim setom. Set sadrži: kuglasti ventil za gas DN25, 2xkuglasti ventil za vodu DN40, slavina za punjenje i pražnjenje DN15, sigurnosni ventil DN25 i vezu za ekspanzionu posudu. | kompl. | 2 |  |  |
| 10. | Spoljni temperaturni senzor za vođenje rada kotlova | kом. | 1 |  |  |
|  | Ostali sitan potrebni materijal za kotlove: |  |  |  |  |
| 11. | slepa prirubnica za gas DN50, komplet sa zaptivačem, vijcima i navrtkama | kом. | 1 |  |  |
| 12. | slepa prirubnica za vodu DN65, komplet sa zaptivačem, vijcima i navrtkama | kом. | 1 |  |  |
| 13. | izolacija razdelno-sabirnog cevnog seta voda-gas od ekspandiranog polipropilena | kompl. | 2 |  |  |
| 14. | izolacija kotlovskog priključnog seta od ekspandiranog polipropilena | kompl. | 2 |  |  |
| 15. | izolacija hidraulične skretnice od ekspandiranog polipropilena | kompl. | 1 |  |  |
| 16. | kontra prirubnica za vodu DN65, komplet sa zaptivačem, vijcima i navrtkama | kом. | 1 |  |  |
| 17. | kontra prirubnica za gas DN50, komplet sa zaptivačem, vijcima i navrtkama | kом. | 1 |  |  |
| 18. | montažna ploča za regulaciju Celcia MC4 + iSense. | kompl. | 1 |  |  |
| 19. | Nabavka i montaža cirkulacione pumpe proizvođača "Grundfos" ili ekvivalentno, sledećih karakteristika: tip: MAGNA 40-120 F protok: 5,442 m3/h napor: 10,4 m el. k-ke: 25…450 W/0,17... 2,0 A/230 V | koм. | 1 |  |  |
| 20. | Nabavka i montaža zatvorene ekspanzione posude proizvođača "Elbi" ili ekvivalentno, sledećih karakteristika: tip: ERCE 50 zapremina: 50 litara priključak: 3/4 " dimenzije: Ø400x500 mm pritisak predpunjenja: 1,5 bar | kом. | 2 |  |  |
| 21. | Izrada i montaža odzračnih lončica DN80x250mm, komplet sa odzračnim vodom DN 15 i kuglastom slavinom DN15 na kraju. | kом. | 2 |  |  |
| 22. | Nabavka i montaža leptir slavina komplet sa kontraprirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom DN65 PN6 | kом. | 6 |  |  |
| 23. | Nabavka i montaža slavina za punjenje i pražnjenje DN15 PN6 | kом. | 4 |  |  |
| 24. | Nabavka i montaža hvatača nečistoće sa navojnim spojem, komplet sa spojnim i zaptivnim materijalom. DN65 PN6 | kом. | 1 |  |  |
| 25. | Nabavka i montaža nepovratnih ventila sa navojnim spojem, komplet sa spojnim i zaptivnim materijalom DN65 PN6 | ком. | 1 |  |  |
| 26. | Nabavka i montaža nepovratnih ventila sa navojnim spojem, komplet sa spojnim i zaptivnim materijalom DN40 PN6 | ком. | 2 |  |  |
| 27. | Nabavka i montaža manometara Ø100 mm, mernog opsega 0-6 bar | ком. | 1 |  |  |
| 28. | Nabavka i montaža termometara Ø100 mm, mernog opsega 0-120 °C. | ком. | 2 |  |  |
| 29. | Nabavka i montaža crnih mufova za montažu termometara i manometara. | ком. | 3 |  |  |
| Ukupno kondezacioni kotlovi i prateća oprema i armatura (od 1-29) |  |

|  | CEVNA MREŽA I PRIBOR R.b. Opis Jedinica mere Količina Cena/jed. bez PDV-a (RSD) Ukupno Nabavka i montaža crnih čeličnih bešavnih cevi prema SRPS C.B5.023 za razvod tople vode i gasa prema specifikaciji: 1. DN15 (Ø21,3x2,0 mm) m' 6,0 2. DN20 (Ø26,9x2,3 mm) m' 6,0 3. DN25 (Ø33,7x2,6 mm) m' 6,0 4. DN50 (Ø60,3x2,9 mm) m' 12,0 5. DN65 (Ø76,1x2,9 mm) m' 18,0 6. Spojni, zavarni i ostali pomoćni materijal, kiseonik, disugas, vešaljke i slično, 50% od predhodne stavke. paušal 0,5 7. Nabavka i montaža PVC cevi, komplet sa spojnim i zaptivnim materijalom, Ø32 mm. Cevi se isporučuju za odvod kondezata m' 12,0 Ukupno cevna mreža i pribor (od 1-7): Ostali radovi R.b. Opis Jedinica mere Količina Cena/jed. bez PDV-a (RSD) Ukupno 1. Nabavka i montaža prefabrikovane izolacije za cevnu mrežu "Plamaflex ISO" ili ekvivalentno. U cenu uračunati sav potreban materijal kao što su lepak i samolepljiva traka za povezivanje rasečenih stranica. DN65 (d=13 mm) m' 18,0 2. Čišćenje četkom i dvostruko miniziranje celokupne cevne mreže i nosača m² 8,6 3. Hladna proba instalacije sa vodenim pritiskom od 6 bar u trajanju od dva sata kompl. 1 4. Topla proba instalacije sa regulacijom cevne mreže i grejnih tela OBAVEZNO. kompl. 1 5. Ispitivanje gasne instalacije na čvrstoću i nepropusnost, prema tehničkim uslovima. kompl. 1 6. Izrada principjelnih šema, uputstava za rad i održavanje. Šema mora biti uramljena i zastakljena i okačena na vidno mesto u kotlarnici. kompl. 1 7. Izrada projekta izvedenog objekta, ukoliko je došlo do odstupanja u odnosu na projekat za izvođenje. kompl. 1 8. Pripremno završni radovi sa primopredajom instalacije. paušal 1 9. Demontaža i predaja Investitoru postojeće opreme u kotlarnici. (Stabilni gasni kotao "MIP-Timo" Ćuprija od 250 kW (cca 1500 kg), prateća oprema kotla, otvorena ekspanziona posuda 150 litara). paušal 1 Ukupno ostali radovi (od 1-9): Упутство за попуњавање обрасца: Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: у колони цена/јед. без пдв (РСД) уноси се цена по јединици без ПДВ-а, у колони укупно уноси се поизвод количине и цене по јединици без ПДВ-а Рекапитулација |
| --- | --- |
| Р.б. | Опис | Укупно (РСД) |
| 1 | Електроинсталације |  |
| 2 | Кондезациони котлови и пратећа опрема и арматура |  |
| 3 | Цевна мрежа и прибор |  |
| 4 | Остали радови |  |
|  | Укупно од 1-4 (без ПДВ-a): |  |

П О Н У Ђ А Ч

_________________________                  М.П.                    ________________________

(назив понуђача)                                                            (потпис одговорног лица)

ОБРАЗАЦ 3

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Реконструкција гасне котларнице у објекту „Бамби“ у Бачком Јарку  јнмв бр. 2/2019

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ 4

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке – Реконструкција гасне котларнице у објекту „Бамби“ у Бачком Јарку  јнмв бр. 2/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 5

ИЗЈАВА О  ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ст. 1 тачка 1-4  ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

# И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова - Реконструкција гасне котларнице у објекту „Бамби“ у Бачком Јарку  јнмв бр. 2/2019, испуњава све услове из чл.75. ст.1. тч.1. до 4. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Такође, понуђач изјављује да ће уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, приликом закључења уговора доставити финансијско средство обезбеђења за добро извршење посла, у свему у складу са предметном конкурсном документацијом. Понуђач прихвата све услове предметне конкурсне документације.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                 ____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 6

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................................................................. (навести назив понуђача), у поступку јавне набавке за  Реконструкција гасне котларнице у објекту „Бамби“ у Бачком Јарку  јнмв бр. 2/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум        	      Понуђач

________________                                           м.п.                  __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ  7

ПОТВРДА

__________________________________________

Назив инвеститора

__________________________________________

Адреса

Овим 	потврђујемо	да  је	привредно друштво /предузетник (подвући одговарајуће):

_______________________________________________________________________,

из ______________________________________________________________________

за потребе Инвеститора:

_____________________________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио  радове на  испоруци и уградњи кондензационог

котла за објекат бруто површине минимум 700 м2

а  на основу  уговора ___________________________________  заведен код инвеститора под

бројем ___________________________од дана: __________________ године,

на основу кога је издата окончана ситуација број  ________, дана: _________________године.

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке  и  у  друге сврхе  се  не  може користити.

Контакт  особа  Инвеститора : _____________________________,

Телефон: _______________________.

Инвеститор

Датум : ______________________

______________________

м.п.

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака. У случају постојања основане сумње у истинитост наручилац задржава право увида у пословна документа и доставу истих од стране понуђача.

ОБРАЗАЦ 8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ОБИШАО ПРЕДМЕТНУ ЛОКАЦИЈУ

КАО ПОНУЂАЧ У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  РАДОВА ЗА  Реконструкција гасне котларнице у објекту „Бамби“ у Бачком Јарку  јнмв бр. 2/2019, ДАЈЕМ

И З Ј А В У

Под пуном  моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо посетили локације које су предмет јавне набавке, стекли увид у пројектно-техничку документацију и прибавили све информације које су неопходне за припрему понуде.Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима извођења радова и да они за сада видљиви не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Датум:_____________                                                                       Понуђач

м.п.                  ______________________

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице групе понуђача.

ОБРАЗАЦ 9

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ  ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ

БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

У јнмв бр. 2/2019, извођење  радова  Реконструкција гасне котларнице у објекту „Бамби“ у Бачком Јарку  јнмв бр. 2/2019:

Одговорни извођачи радова су:

Р. Број Име презиме Број лиценце Запослен код понуђача /радно ангажован 1. 2. 3. 4. Датум: Понуђач м.п. ______________________

Напомена:Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице групе понуђача.

ОБРАЗАЦ 10

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА-ОВЛАШЋЕЊА

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

На основу Закона о меници и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:_________________________________________________________

Матични број: _____________________

ПИБ: ____________________________

Број текућег рачуна: ________________________________________________

Назив банке: ______________________________________________________

Издаје:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК:

(Поверилац) ПУ „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“ ТЕМЕРИН, ул. Народног фронта бр. 84, ПИБ: 101454539, Матични број: 08071861.

Предајемо Вам бланко, соло меницу серије: _____________ и овлашћујемо ПУ „Вељко Влаховић“ Темерин, ул. Народног фронта бр. 84, ПИБ: 101454539, матични број: 08071861, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ до = ___________________ динара (тј. 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату- издавањем налога за наплату на терет Дужника, а у корист рачуна Повериоца, са свих рачуна дужника, а на име гаранције за озбиљност понуде са роком важности 30 дана од дана отварања понуде.

Предмет: ___________________________________________________________

Јавна набавка број:  ________, деловодни број: ________________.

Изричито и безусловно Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих Банака.

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа наплате дође до промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и др.

Датум издавања овлашћења                                 Дужник - издавалац менице

____________________                                     __________________________

ОБРАЗАЦ 11

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА-ОВЛАШЋЕЊА

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

Понуђач:_____________________________________________ из __________________________

За јавну набавку радова – Реконструкција гасне котларнице у објекту „Бамби“ у Бачком Јарку  јнмв бр. 2/2019, дајем следећу:

И З Ј А В У

Изјављујем да сам сагласан, да ћу, у случају да ми буде додељен уговор, приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем у висини од 10% уговорене вредности, са ПДВ-ом, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг и у року извршења посла, као и картон депонованих потписа.

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму.

Меница за добро извршење посла мора да важи 30 дана дуже од уговореног рока извршења уговора.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, Наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

Дана ____. ____. 2019. године

П О Н У Ђ А Ч

м.п.          ___________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: меницу за озбиљност понуде доставља само изабрани понуђач и то у моменту  закључења уговора.

ОБРАЗАЦ 12

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА-ОВЛАШЋЕЊА

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

Понуђач:_____________________________________________ из __________________________

За јавну набавку радова – Реконструкција гасне котларнице у објекту „Бамби“ у Бачком Јарку  јнмв бр. 2/2019, дајем следећу:

И З Ј А В У

Изјављујем да сам сагласан, да ћу, у случају да ми буде додељен уговор, приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса, доставити уредно потписану и регистровану бланко соло меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем у висини од 30% уговорене вредности (у висини аванса), са ПДВ-ом, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, као и картон депонованих потписа.

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице  на име средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса не може бити краћи од 10 дана од дана истека рока за извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса мора да се продужи.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, Наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

Дана ____. ____. 2019. године

П О Н У Ђ А Ч

м.п.          ___________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: меницу на име средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса доставља само изабрани понуђач и то у моменту  закључења уговора.

VII    МОДЕЛ УГОВОРА

Реконструкција гасне котларнице у објекту „Бамби“ у Бачком Јарку

јнмв бр. 2/2019

Уговорне стране:

1. ПУ „Вељко Влаховић“, ул. Народног фронта бр. 84, Темерин, ПИБ 101454539, коју заступа директор Вера Бјељац (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране и

2.  Привредно друштво/ предузетник __________________________________________, са    седиштем   у  _____________________, ул. ____________________бр. _______,   ПИБ _______________, матични број ________________________, рачун   бр. _______________,    отворен    код       пословне   банке __________________________,   које   заступа  директор

_______________________________________, у даљем тексту Извођач ( уколико наступа самостално или са подизвођачем).

ИЛИ

Ако наступа у заједничкој понуди

Привредно друштво/овлашћени члан групе _____________________________________,

са седиштем у ______________________, улица: ____________________, број __________,

ПИБ _________________, матични број ________________, рачун број __________________

отворен код пословне банке_____________________________________________,

Члан групе ( назив привредног друштва ___________________________________________,

са седиштем у ______________________, улица: ____________________, број __________,

ПИБ _________________, матични број ________________, рачун број __________________

отворен код пословне банке_____________________________________________

Члан групе ( назив привредног друштва ___________________________________________,

са седиштем у ______________________, улица: ____________________, број __________,

ПИБ _________________, матични број ________________, рачун број __________________

отворен код пословне банке_____________________________________________

Члан групе ( назив привредног друштва ___________________________________________,

са седиштем у ______________________, улица: ____________________, број __________,

ПИБ _________________, матични број ________________, рачун број __________________

отворен код пословне банке_____________________________________________,

које заступа директор ________________________________________.

Основ уговора: спроведен поступак јавне набавке мале вредности број 2/2019

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од..............................., заведена код Наручиоца под бројем ___________, од дана _____________ ( даље: Понуда извођача)

Члан 1.

Наручилац је у спроведеном поступку јавне набавке бр. 2/2019, изабрао извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова на Реконструкција гасне котларнице у објекту „Бамби“ у Бачком Јарку.

Члан 2.

Предмет Уговора – Реконструкција гасне котларнице у објекту „Бамби“ у Бачком Јарку  ближе је одређен усвојеном Понудом извођача која је саставни део  овог уговора, по којој се изводе радови.

Ради извршења радова  који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да укупна  цена  за извођење радова из члана 2. Уговора износи

_______________________________ динара без ПДВ-а,

_______________________________ ПДВ ( 20% )

_______________________________  односно динара  са ПДВ-ом.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације објекта у коме ће се изводити радови, припремни радови, помоћних материјала и опреме, испорука опреме и монтажа као и све остале неопходне трошкове извођача.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- 30% односно износ од ___________  динара са ПДВ-ом на име аванса, у року од ............. дана од дана испостављања предрачуна за исплату аванса и истовременог достављања бланко сопствене меницe и меничног овлашћења за повраћај исплаћеног аванса;

- 70% односно износ од ___________  динара са ПДВ-ом, у року од .............. дана од дана испостављене окончане ситуације сачињеном на основу оверене грађевинске књиге  изведених  радова  и  јединичних  цена  из  понуде Извођача   и  потписаним  од  стране  стручног  надзора у року од најдуже 45 календарских дана од дана пријема оверене ситуације о изведеним радовима.

Члан 5.

Радови ће се вршити у Бачком Јарку и то на планираној локацији - на катастарској парцели 33, К.О. Бачки Јарак.

Члан 6.

Рок извођења радова  је 45 календарских  дана од дана увођења изабраног понуђача у посао.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз објекту на коме се изводе предметни радови,

- да је Извођач доставио меницу за добро извршење посла.

Извођач радова је дужан да отпочне са радовима  у року од 10 дана почев од дана увођења извођача у посао.

Наручилац је дужан да извођача уведе у посао у року од 10 дана почев од дана закључења уговора.

Даном успешно завршених радова, сматра се дан кад извођач радова уписом у грађевински дневник извести наручиоца да су предметни радови завршени и надзорни орган потписом потврди упис извођача.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 7.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

-у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,

-у случају елементарних непогода и дејства више силе,

-у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 8.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, стим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених радова.

Уколико Извођач не поступи у складу са чланом 9. став.2. Уговора, дужан је да плати Наручиоцу уговорену казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац  због закашњења у извођењу или предаји изведених радова као и неиспуњења обавеза Извођача из члана 9. став 2., претрпео штету која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорене казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац  мора да докаже.

Члан 9.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим Уговором и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује:

-да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова,

-да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за  ту врсту посла и у уговореном року,

-да обезбеди довољну радну снагу на објекту на коме се изводе предметни радови и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова,

-да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику,

-да обезбеди безбедност свих лица на објекту на коме се изводе предметни радови, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац  ослобађа свих одговорности према државним органим а, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова и Наручиоцу,

-да је одговоран за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица од момента почетка извођења радова на датој локацији до момента завршетка радова на тој локацији,

-да се строго придржава мера заштите на раду као и противпожарне заштите,

-да омогући вршење стручног надзора на објекту,

-да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије који регулишу ову област,

-да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о  свом трошку,  изврши  поправку  или  рушење или поновно  извођење  радова,  замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја  и  постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу  у погледу уговорених рокова извођења радова,

-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем, да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова  уколико се утврде неправилности и недостаци,

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 7 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.

Члан 10.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са  стручним  надзором и Извођачем.

Члан 11.

Извођач   се обавезује  да  у моменту  закључења уговора  преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла  у висини од 10% од предрачунске вредности посла (без ПДВ-а), која мора бити безусловна и наплатива на први позив, а у корист Наручиоца  и са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока завршетка радова.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење менице.

У случају истека рока важења менице док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да о свом трошку, продужи рок  важења менице.

Члан 12.

Гарантни рок за изведене радове износи  ____ године  рачунајући од дана примопредаје радова.

За уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упуства за руковање.

Члан 13.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив наручиоца отклони о свом трошку све недостатке  који  се  односе  на  уговорени   квалитет  изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 7 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац ће за отклањање недостатака ангажовати  друго правно или физичко лице, на терет Извођача.

Члан 14.

За укупан уграђени  материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета или атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног   материјала   угрожена  безбедност  објекта, Наручилац  има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом  и  уговорним  одредбама. Уколико  Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 15.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача: привредног друштва/предузетника _________________________________________________, са седиштем _________________________________________________, ПИБ  _________________________, матични број _____________________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Члан 16.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести  стручни   надзор  и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова.

Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 17.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети  предмером радова.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са Извођачем се може спровести преговарачки поступак без објављивања позива.

Члан 18.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора  обавештава Наручиоца, и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у  грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине одговорно лице Наручиоца, стручни надзор и одговорно лице Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда наручиоцу, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 2 (два) извода са приложеним атестима.

Грешке, односно  недостатке  које утврди  Наручилац  у току  извођења  или  приликом преузимања и предаје радова, извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, предати на коришћење радове који су предмет овог уговора.

Члан 19.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединачних цена из понуде које су фиксне и непромењљиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.

Члан 20.

Наручилац има право  на једнострани раскид  Уговора, у следећим случајевима:

-уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са  предмером радова или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова,

-уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора,

-у случају недостатака средстава за његову реализацију.

Члан 21.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла.

Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу  штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове  обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 22.

За  све   што овим  уговором  није   посебно  утврђено  примењују  се  одредбе   Закона о облигационим односима као и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Члан 23.

Прилози и саставни делови овог уговора су Понуда Извођача са структуром цене.

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду.

Члан 25.

Овај уговор је закључен  даном потписа  обе уговорне стране.

Члан 26.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест ) истоветних примерака од којих Наручилац задржава  3 (три) примерака а Извођач 3 (три) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА:                                                      ЗА ИЗВОЂАЧА:

Директор		                                                         Директор

___________________________ 	                      _____________________________

Вера Бјељац

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ПУ „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“, ул. Народног фронта бр. 84, 21235 Темерин, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку радова – Реконструкција гасне котларнице у објекту „Бамби“ у Бачком Јарку,  ЈНМВ 02/2019,  НЕ ОТВАРАТИ”

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца,

до 25.04.2019. године, до 11.45 часова.

Јавно отварање понуда биће истог дана, 25.04.2019. године

у 12.00 часова

Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана (нпр. уколико последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче првог наредног радног дана, односно у понедељак, уколико понедељак није нерадан дан - нпр. државни празник).

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и подизвођачима;

- рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда;

- предмет, цену и остале податке релевантне за закључење уговора;

- податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

3.ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ПУ „Вељко Влаховић“ ул. Народног фронта бр. 84 Темерин, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку - Реконструкција гасне котларнице у објекту „Бамби“ у Бачком Јарку  јнмв бр. 2/2019- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку - Реконструкција гасне котларнице у објекту „Бамби“ у Бачком Јарку  јнмв бр. 2/2019- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку - Реконструкција гасне котларнице у објекту „Бамби“ у Бачком Јарку  јнмв бр. 2/2019- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Реконструкција гасне котларнице у објекту „Бамби“ у Бачком Јарку  јнмв бр. 2/2019- НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Обраазац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом из члана 81. став 4. уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс. Висина аванса може бити највише 30% од укупно уговореног износа.

Рок за плаћање аванса не може бити дужи од 45 дана од дана испостављања предрачуна за исплату аванса и истовременог достављања бланко сопствене меницe и меничног овлашћења за повраћај исплаћеног аванса [рок мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)],

Преостали уговорени износ ће бити плаћен у року који  не може бити краћи од 30 дана, а ни дужи од 45 дана од дана испостављања окончане ситуације потписане од стране одговорног извођача радова и  надзорног органа. Основ за плаћање поред уговора и  окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је максимално 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране Надзорног органа.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

9.2.Захтев у погледу почетка извођења радова

Наручилац је дужан да извођача уведе у посао у року од 10 дана почев од дана закључења уговора.

9.3. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни период за радове не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана примопредаје радова.

За уграђену опрему важи гаранција произвођача.

9.4. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок извођења радова  је 45 календарских дана од дана увођења изабраног понуђача у посао.

9.5. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 40 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.6. Захтев у погледу обиласка локације

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЈЕ О ТРОШКУ ЈЕ ПОНУЂАЧА.

Понуђачи пре давања понуде треба да обиђу локацију и упознају се са тереном на коме треба извршити предметне радове, а ради достављања одговарајуће понуде за предметну јавну набавку. Захтев за обилазак локације неопходно је доставити на е-маил наручиоца puvvlahovi@parabolanet.com најкасније 2 (два) дана пре отварања понуда.

Представник заинтересованог лица дужан је да представнику наручиоца преда пуномоћје за обилазак локације (на меморандуму понуђача, заведено,  потписано и печатом оверено.)

Сви трошкови пута, смештаја, исхране и други трошкови падају на терет Понуђача.

Понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву о обиласку локације, на обрасцу из конкурсне документације, која је потписана од стране понуђача.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и у просторијама локалне пореске администрације (за изворне локалне приходе) према седишту Понуђача,  www.poreskauprava.gov.rs.

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине,

www.sepa.gov.rs.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, www.minrzs.gov.rs.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди достави: Средство финанасијског обезбеђења за озбиљност понуде - бланко сопствену меницу. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање и у складу са картоном депонованих потписа; потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета.

Уз меницу мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и са назнаком да је рок важења менице - рок важења понуде.

Уз меницу мора бити достављена копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу, на коме се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, при чему је копија оверена печатом банке са датумом овере, а којом банка код које је отворен рачун потврђује важност депонованих потписа.

У складу са Законом о платном промету све менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења које се води код Народне банке Србије и понуђач треба да достави доказ да је меница евидентирана у Регистру меница код Народне банке Србије (захтев за регистрацију менице или штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења).

Наручилац може уновчити меницу дату уз понуду уколико понуђач: измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без сагласности наручиоца; ако после доношења одлуке о додели уговора и пријема потписаног уговора од стране наручиоца, не потпише/одбије да потпише уговор, ако не достави финансијског обезбеђења за добро извршење посла или финансијског обезбеђењеа ако се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке (чл.83.Закона о јавним набавкама).

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач све наведено не достави, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Напомена: Образац „Меничног овлашћења“ налази се као саставни део конкурсне документације

ПОНУЂАЧ КОМЕ ЈЕ ДОДЕЉЕН УГОВОР (САМО ОН) је дужан да на дан потписивања уговора достави средство обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, менично овлашћење, копију важећег картона депонованих потписа и доказ да је меница евидентирана у Регистру меница, све као што је наведено у делу који се односи на средство обезбеђења за добро извршење посла.

Менично овлашћење треба да буде са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде (без ПДВ-а) и са назначеном важношћу менице 30 (тридесет) дана од уговореног рока извршења уговорне обавезе, с тим да евентуални продужетак рока извршења уговорне обавезе има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који је продужен рок.

Наручилац може уновчити меницу ако понуђач не изврши своје обавеза из уговора о јавној набавци у предвиђеном року, односно не изврши их уопште, односно не изврши их квалитетно и у складу са правилима струке. Уколико понуђач све наведено не достави приликом потписивања уговора, уговор неће бити потписан.

ПОНУЂАЧ КОМЕ ЈЕ ДОДЕЉЕН УГОВОР (САМО ОН) је дужан да Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса - бланко соло меницу. Меница мора бити оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица за заступање и  у складу са картоном депонованих потписа; потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. Уз меницу мора бити достављено и попуњено и оверено менично овлашћење - писмо на целокупан износ аванса, са урачунатим порезом на додату вредност, као и доказ о регистрацији менице и копију картона депонованих потписа. Рок важења средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса не може бити краћи од 10 дана од дана истека рока за извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса мора да се продужи.

У складу са тим, понуђач је дужан да достави попуњен образац - Изјава понуђача да ће приликом закључења уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса. Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача и то минимално 15 дана од дана пријема профактуре, уз достављено средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса, у виду регистроване бланко соло менице (оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица) са меничним овлашћењем - писмом на целокупан износ аванса, са урачунатим порезом на додату вредност.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail или факсом на број телефона), тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,  при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, сваким радним даном од 07-14 часова. Електронска пошта која стигне наручиоцу у току радног времена наручиоца до 14 часова, биће заведена истог дана. Уколико електронска пошта стигне после радног времена наручица, биће третирана и заведена као да је стигла превог наредног радног дана.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јнмв бр. 3/2017”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail puvvlahovic@parabolanet.com или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. ст. 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће се Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН. Потврда треба да садржи следеће елемeнте: да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. Уплату извршити на број жиро рачуна: 840-30678845-06 са шифром плаћања: 153 или 253; позив на број су подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; а сврха уплате је: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права. Као корисник наводи се: буџет Републике Србије. Код уплатиоца таксе наводи се: назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе. Потврда треба да садржи и потпис овлашћеног лица банке, у којој је извршен пренос средстава или уплата.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 60.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 60.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 60.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

20. САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Понуђач треба да попуни обрасце  наведене  и да их приложи редом према броју поглавља и нумерацији стране.